## Slide 1
レジスタンストレーニングにおける単眼動画の骨格推定と
バーベル挙上速度を用いたRPE推定とその妥当性検証
東京都立大学 システムデザイン研究科 情報科学域 横山研究室
M. Mamada (指導教員: Prof. Shohei Yokoyama)
1
研究背景
パワーリフティングにおける RPE (Rating of Perceived Exertion)
自身の主観的運動強度を「あと何レップ余力があるか (RIR)」で申告する評価法。Zourdos et al. (2016) により提案され、競技現場で広く用いられている。
既存手法の限界
① RPEは主観的で個人差・経験差が大きく、初心者ほど精度が低い。
② 速度ベーストレーニング (VBT) はバーの速度から客観的に負荷を推定するが、フォーム崩れなどの質的変化を捉えられない。
③ 単一モダリティ (IMUのみ or 動画のみ) では情報が不完全。
本研究の狙い
バー装着IMUによる挙上速度と、単眼動画からの骨格推定を統合し、客観的センサ情報からRPEを推定するマルチモーダル手法を提案・妥当性検証する。VBT単独より高い精度、および従来にはないフォーム観点の情報を取り込むことを目指す。
表1: パワーリフティング RPE スケール (Zourdos, 2016)
RPE
意味 (RIR: あと何レップ余力があるか)
10
1RM。これ以上1レップも不可能 (RIR=0)
9.5
1レップの余力あり、ただしフォーム崩れ
9
あと1レップの余力
8
あと2レップの余力
7
あと3レップの余力
6
あと4〜6レップの余力
2
提案手法
システム全体構成
① バー装着 IMU
M5StickC Plus
加速度3軸 + ジャイロ3軸
Wi-Fi (UDP) @ 100Hz
② 側面カメラ
スマートフォン
単眼動画 @ 60fps
フルHD以上
③ PC 受信・解析
リアルタイム受信
特徴量抽出
RPE 推定モデル
処理パイプライン
A
IMU 特徴量抽出
鉛直加速度 az を積分して速度を推定。MPV, ピーク速度,
RMS, Jerk, 速度低下率 (Velocity Loss) など全19次元。
B
骨格推定 (2手法を比較)
① MediaPipe Pose (33点) : 高速・軽量、しかし遮蔽に脆弱
② YOLO26 Pose (17点) : 遮蔽下で頑健、SOTA (2026年1月)
C
特徴量ベクトル構築
IMU 19次元 + Pose 5次元 = 24次元の試技特徴量ベクトル。
メタデータ (重量, レップ数, RPEラベル) と紐付けて保存。
D
RPE 推定モデル
① Linear (VBT準拠ベースライン) ② Random Forest ③ Gradient Boosting
評価: 被験者間 Leave-One-Subject-Out クロスバリデーション
3
実験
実験環境
・種目: バックスクワット (60〜95% 1RM)
・IMU: M5StickC Plus (MPU6886内蔵、バーシャフト中央固定)
・カメラ: iPhone (側面視、60fps、フルHD)
・通信: Wi-Fi (UDP) 100Hz サンプリング
実験プロトコル (先行研究 González-Badillo, 2010 に準拠)
① ウォームアップ後、段階的負荷 (60/70/80/90/95% 1RM)。
② 各セットを全力挙上、セット後15秒以内にRPEを聴取。
③ IMU と動画を同期記録、CSV と MP4 で保存。
評価指標
MAE, RMSE, ±1RPE以内ヒット率 (先行研究比較値: 93%)。
検証戦略: 被験者間 Leave-One-Subject-Out クロスバリデーション。
4
結果 (中間報告)
① 骨格推定モデルの比較 (side-view 動画)
MediaPipeはバーベル・セーフティバーの遮蔽で破綻。YOLO26への置換で頑健性が大幅に向上。
指標
MediaPipe
YOLO26
改善
検出失敗率 (NaN率)
32%
6%
▼26pt
体幹前傾の異常値率
32%
3%
▼29pt
膝角度の異常値率
19%
2%
▼17pt
左右非対称の異常値率
28%
5%
▼23pt
② RPE 推定モデルの予備検証 (合成データ N=42, 3subjects)
被験者間 LOSO CV。パイプライン検証のための合成データによる予備結果。
モデル
MAE
RMSE
±1RPE 以内
Linear (VBT準拠ベースライン)
0.47
0.57
95.2%
Random Forest (24次元)
0.23
0.28
100%
Gradient Boosting (24次元)
0.18
0.23
100%
現時点までの実装済み成果
✓ M5StickC + Wi-Fi(UDP) によるリアルタイム IMU 計測系
✓ MediaPipe / YOLO26 両骨格推定パイプラインとその比較評価
✓ 24次元特徴量抽出とベースライン RPE 推定モデル (3種)
✓ 被験者間 LOSO CV 評価フレームワークとメタデータ管理
5
まとめと今後の課題
まとめ
・バー IMU と骨格推定を統合するマルチモーダル RPE 推定システムを設計・実装した。
・単眼側面視動画において、MediaPipe Pose はバーベル遮蔽下で検出失敗率32%と実用困難だったが、YOLO26 Pose への置換で6%まで低減した (▼26pt)。
・合成データを用いたパイプライン検証で、Gradient Boosting モデルが MAE=0.18, ±1RPE以内100%を達成した (被験者間 LOSO CV)。
今後の課題
① 実被験者データの収集 (N=10-15を目標、倫理審査申請中)
② 撮影角度の最適化 (真横 vs 斜め45度の比較検証)
③ IMU と動画の高精度時刻同期 (LEDフラッシュ法の実装)
④ Mean Propulsive Velocity (MPV) 等の追加特徴量による精度改善
⑤ アブレーション研究 (IMU only vs Pose only vs 統合)
⑥ 実運用を想定したリアルタイム推論・エッジ実装への発展
主要参考文献: González-Badillo & Sánchez-Medina (2010) Int J Sports Med. | Zourdos et al. (2016) J Strength Cond Res. |
Bazarevsky et al. (2020) BlazePose, arXiv. | Ultralytics YOLO26 (2026) arXiv:2606.03748.