## Slide 1
レジスタンストレーニングにおける単眼動画の骨格推定とバーベル挙上速度を用いた RPE 推定とその妥当性検証
情報科学域 25XXXXXX M. Mamada 指導教員 横山 昌平
研究背景
・パワーリフティングにおいて、主観的運動強度 RPE (Rating of Perceived Exertion) は「あと何レップ余力があるか (RIR)」で申告する評価法として、Zourdos et al. (2016) 以降広く用いられている。
・しかし RPE は主観指標のため、個人差・経験差が大きく、客観的な計測が求められている。
課題：客観的センサ情報から RPE を推定する手法の確立
問題点
・速度ベーストレーニング (VBT) はバー速度から負荷を推定するが、フォーム崩れなどの質的変化を捉えられない。
・単一モダリティ (IMUのみ or 動画のみ) では情報が不完全。特に動画では、バーベルによる遮蔽で骨格推定が破綻するケースが報告されている。
提案手法
バー装着 IMU による挙上速度と、単眼動画からの骨格推定を統合し、24次元特徴量ベクトルから RPE を推定するマルチモーダル手法を提案する。
1. IMU によるバー速度の計測
・M5StickC Plus (MPU6886内蔵) をバーシャフト中央に固定。
・加速度3軸・角速度3軸を100Hzで取得し、Wi-Fi (UDP) でPCへリアルタイム送信。
・鉛直加速度 az を積分して速度を推定し、MPV, ピーク速度, RMS, Jerk, 速度低下率 (Velocity Loss) など全19次元の特徴量を算出。
2. 単眼動画からの骨格推定 (2 手法を比較検証)
・被験者側面をスマートフォンで撮影 (60fps, フルHD)。
・① MediaPipe Pose (33点、軽量・高速だが遮蔽に脆弱)
・② YOLO26 Pose (17点、2026年1月リリースの SOTA モデル、遮蔽下で頑健)
・両モデルの検出精度・失敗率・異常値率を定量比較し、有効なモデルを選定。
3. マルチモーダル特徴量統合と RPE 推定 (実装済み)
・IMU 由来 19次元 + 骨格由来 5次元 = 計 24次元の試技特徴量ベクトルを構築。
・メタデータ (重量, レップ数, RPEラベル) と紐付けて data/<被験者>/<セッション>/ 配下に格納。
・線形回帰 (VBT準拠ベースライン) / Random Forest / Gradient Boosting の3モデルで RPE を推定。
・被験者間 Leave-One-Subject-Out (LOSO) クロスバリデーションで汎化性能を評価。
実験
・対象種目: バックスクワット (60〜95% 1RM の段階的負荷)
・計測装置: M5StickC Plus (バー装着) + iPhone (側面視, 60fps, フルHD)
・プロトコル: ウォームアップ後、各セットを全力挙上し、セット終了後15秒以内にRPEを聴取 (González-Badillo, 2010 に準拠)
・比較手法: MediaPipe Pose v0.10.14 vs Ultralytics YOLO26 Pose (2026年1月リリース、SOTA)
・評価指標: MAE, RMSE, ±1 RPE 以内ヒット率 (先行研究比較値: 93%)
・検証戦略: 被験者間 Leave-One-Subject-Out (LOSO) クロスバリデーション
結果
・骨格推定において、MediaPipe はバーベル・セーフティバーの遮蔽で破綻したが、YOLO26 で頑健性が大幅に向上した。
・合成データによる予備検証で、Gradient Boosting モデルが被験者間 LOSO CV で MAE=0.18, ±1RPE以内 100% を達成。
表1: 骨格推定モデルの比較 (側面視動画)
指標
MediaPipe
YOLO26
改善
検出失敗率 (NaN率)
32%
6%
▼26pt
体幹前傾の異常値率
32%
3%
▼29pt
膝角度の異常値率
19%
2%
▼17pt
左右非対称の異常値率
28%
5%
▼23pt
表2: RPE 推定モデル比較 (合成データ N=42, 3subj, LOSO CV)
モデル
MAE
RMSE
±1RPE 以内
Linear (VBT準拠)
0.47
0.57
95.2%
Random Forest
0.23
0.28
100%
Gradient Boosting
0.18
0.23
100%
現時点までの実装済み成果
✓ M5StickC + Wi-Fi(UDP) によるリアルタイム IMU 計測系
✓ MediaPipe / YOLO26 両骨格推定パイプラインと定量比較スクリプト
✓ 24 次元特徴量抽出とベースライン RPE 推定モデル (Linear / RF / GB)
✓ 被験者間 LOSO CV 評価フレームワークとメタデータ管理 (xlsx テンプレート)
まとめ・今後の課題
まとめ
・バー IMU と骨格推定を統合するマルチモーダル RPE 推定システムを設計・実装した。
・単眼側面視動画において、MediaPipe Pose の検出失敗率 32% に対し、YOLO26 Pose 採用で 6% まで低減した (▼26pt)。
・合成データを用いたパイプライン検証で、Gradient Boosting が被験者間 LOSO CV で MAE=0.18, ±1RPE 以内 100% を達成した。
今後の課題
・実被験者データの収集 (N=10-15 を目標、倫理審査申請中)
・撮影角度の最適化 (真横 vs 斜め 45 度の比較検証)
・IMU と動画の高精度時刻同期 (LED フラッシュ法の実装)
・Mean Propulsive Velocity (MPV) 等の追加特徴量による精度改善
・アブレーション研究 (IMU only vs Pose only vs 統合)
・実運用を想定したリアルタイム推論・エッジ実装への発展
主要参考文献: González-Badillo & Sánchez-Medina (2010) Int J Sports Med. | Zourdos et al. (2016) J Strength Cond Res. | Bazarevsky et al. (2020) BlazePose, arXiv. | Ultralytics YOLO26 (2026) arXiv:2606.03748.
2026年7月 中間発表